Додаток № 3.3

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-08.11-2021 від 08.11.2021р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  № 1-б

на пошук постачальника  на виготовлення, доставку та монтаж горизонтального водонапірного резервуару об’ємом 50м3 в с. Чермалик Маріупольського району Донецької області

в рамках проекту «Забезпечення водопостачання найбільш уразливим категоріям населення, які постраждали внаслідок порушення водопостачання в 25 населених пунктах Авдіївського, Мар’їнського, Волноваського і Нікольського районів та на підконтрольної Державі території» що здійснюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Благодійною Організацією «БФ «АДРА Україна»

Опис предмету закупівлі

Пошук постачальника на виготовлення, доставку та монтаж горизонтального водонапірного  резервуару об’ємом 50м3  на існуючий фундамент. Горизонтальний водонапірний резервуар призначено для системи водопостачання с. Чермалик  Маріупольського  району Донецької області. Місце розташування: вулиця Дружби с. Чермалик Маріупольського району Донецької області. Географічні координати:  47.310077, 37.792352. Кількість резервуарів-1. Паспорт на горизонтальний водонапірного резервуар - відсутній.

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення доставки та монтажу горизонтального водонапірного резервуару   висуваються наступні вимоги:

- Декларація відповідності матеріально технічної бази або дозвіл/декларація на виконання робіт підвищеної небезпеки або ліцензія

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення, доставки та монтажу водонапірних  резервуарів,  веж Рожновського не менше 3 років

Вимоги до виготовленню та встановленню горизонтального водонапірного резервуару

-  Новий, що не був у використанні.

-  Горизонтальний  водонапірний резервуар має бути виготовлено не пізніше серпня 2021р. та мати технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію по дезінфекції, інструкцію  по експлуатації.

-  Загальна довжина горизонтального водонапірного  резервуару  не менше 7м.

-  Діаметр горизонтального водонапірного резервуару не менше 2950мм та не більше 3050мм.

-  На трубопровід подачі встановлено фланцеве  з’єднання пластиковою трубою Ø 50мм для під’єднання до горизонтального водонапірного резервуару.

-  Трубопровід  виходу з горизонтального водонапірного резервуару Ø 50мм,  повинен бути розташовано  з низу горизонтального водонапірного резервуару з торця горизонтального водонапірного резервуару.

-  Переливна труба Ø не менше 50мм, що кріпиться до горизонтального водонапірного резервуару за допомогою зварного з’єднання.

- Верхній оглядовий люк зверху  розміром не менше 0,6 х 0,6м, та мати огорожу.

- Горизонтальний водонапірний резервуар повинен бути обладнаний трьома ложементами, відстань між ложементами повинна бути  не більш 2,0метрів.

-  Горизонтальний водонапірній резервуар повинен бути обладнаний блискавко приймачем.

-  Зовнішня драбина  тунельного типу приварена до горизонтального водонапірного резервуару та починається на висоті 2,5м.

-  Горизонтальний водонапірний  резервуар  в середині ґрунтовано сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрито харчовою антикорозійною емаллю КАО-42,  .

-  Зовні стінки резервуару повинні поґрунтовані сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрита алюмінієвою пудрою ПАП-1  та емалями ПФ-170.

-  На горизонтальному водонапірному резервуарі  допускається нанесення інших кольорів емалі.

-   Вартість доставки та монтажу горизонтального водонапірного резервуару  пропонується окремо від вартості самого резервуару.

-  Після доставки та монтажу горизонтальний водонапірний резервуар не  повинен мати подряпин чи потертостей пофарбованих частин. Не фарбовані металеві поверхні не допускаються.

-  Товщина стінок резервуару не менше 6 мм.

-  Наявність технічного паспорту на вертикальний водонапірний резервуар, в якому надані копії документів  відповідності на матеріали, які були використані при виготовленні горизонтального водонапірного  резервуару.

- Гарантований термін експлуатації горизонтального водонапірного резервуару не менш 10 років.

Додаткова інформація

-  Монтаж горизонтального водонапірного резервуару планується на існуючий фундамент.

- Виконавець при виконані робіт  повинен дотримуватись екологічних норм, правил та заходів безпеки відповідно чинного законодавства України.

- Автокран для виконання монтажних робіт надається Замовником.

Технічний консультант   _______________________    В.І. Лапай (тел. 099-796-38-09)

Затвердив    _______________________    Р.К. Плешкун