ДОДАТОК №4

до оголошення про проведення

тендеру АДРА 25.06-19

від 25.06.2019 року

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАКУПІВЛІ

1. Ендоскопічна камера

| Загальні вимоги: | Відповідність |
| --- | --- |
| Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. | Надати копію |
| Наявна сервісна служба з сертифікованими сервісними інженерами в України на базі Виробника | Надати лист |
| Наявність експлуатаційної документації (настанова з експлуатації або інструкція з експлуатації тощо українською або російською мовою) | Надати копію |
| Гарантійний термін складає 24 місяці з дати введення в експлуатацію | Надати лист |
| Обладнання постачається новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік випуску усієї продукції - 2018-2019. | Надати лист |
| Технічні характеристики: | Відповідність, артикул, назва, посилання на технічну документацію |
| - розмір сенсору: 1 чип CMOS (1/2.8"); - кількість пікселів: 2 100 000 пікселів; - розподільна здатність: 1920 х 1080 пікселів; - частота кадрів: 60 кадрів при розподільній здатності 1920*1080p; - горизонтальна розподільна здатність: 1080 ТВЛ; - тип сканування: прогресивний - функція: ручний та автоматичний баланс білого; - функція: «Заморозка кадру» з можливістю активації на панелі та на голівці камери; - відео виходи: 3xHDMI; - наявність цифрового дисплею 5 дюймів на передній панелі блоку управління; - сенсорне управління на передній панелі блоку управління; - наявність функцій: антибліковий, антисмоговий; - стоп кадр: активується на головній панелі та кнопкою на голівці камери; - баланс білого: активується на головній панелі та кнопкою на голівці камери; - швидкість затвору камери: 1/50 (1/60) до 1/100.000 секунди; - SNR: ≥50 дБ; - напруга: 110-220 В; - частота струму: 50-60 Гц; - потужність: 60 Вт; Комплект поставки: блок управління камерою – 1 шт. , голівка камери - 1 шт, цифровий відеокабель 2 м – 1 шт., оптичний адаптер F25 – 1 шт., кабель живлення – 1 шт. |  |

2. Ендоскопічний освітлювач

| Загальні вимоги: | Відповідність |
| --- | --- |
| Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. | Надати копію |
| Наявна сервісна служба з сертифікованими сервісними інженерами в України на базі Виробника | Надати лист |
| Наявність експлуатаційної документації (настанова з експлуатації або інструкція з експлуатації тощо українською або російською мовою) | Надати копію |
| Гарантійний термін складає 24 місяці з дати введення в експлуатацію | Надати лист |
| Обладнання постачається новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік випуску усієї продукції - 2018-2019. | Надати лист |
| Технічні характеристики: | Відповідність, артикул, назва, посилання на технічну документацію |
| Освітлювач ендоскопічний, що має наступні характеристики: - вбудований світлодіодний (LED) освітлювач з потужністю 120 Вт ; - лічильник робочих годин; - кількість ступенів регулювання освітлювача: 100; - сила світлу: ≥ 2 000 000 Люкс; - кольорова температура: 5000-6500k; - довжина хвиль: 400-700 нм; - світловий потік: 1800 Лм; - кольоровий індекс: 70; Комплект поставки: блок управління – 1 штука, кабель живлення – 1 штука |  |

3. Кабель для освітлювача, Ф4.5 х 2300 мм

| Загальні вимоги: | Відповідність |
| --- | --- |
| Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. | Надати копію |
| Технічні характеристики: | Відповідність, артикул, назва, посилання на технічну документацію |
| Оптоволоконний кабель для освітлювача: - діаметр: Ф4.5 см х - довжина: 230 см |  |

4. Апарат штучної вентиляції легенів

| Загальні вимоги: | Відповідність |
| --- | --- |
| Обладнання, що постачається Замовникові повинно мати Сертифікат відповідності забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю та відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | Надати копію |
| Обладнання, що постачається Замовникові повинно мати Сертифікат системи управління якістю на відповідність стандарту ДСТУ ISO 13485-2016. | Надати копію |
| Обладнання, що постачається Замовникові повинно мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | Надати копію |
| Апарат ШВЛ повинен бути виготовленим не раніше 2018 року | Надати лист |
| Гарантійний термін апарата має бути не менше 12 місяців | Надати лист |
| Технічні характеристики: | Відповідність, посилання на технічну документацію |
| Апарат повинен забезпечувати довгострокову штучну вентиляцію легенів (ШВЛ) у дорослих пацієнтів та дітей після 6 років в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімаційних відділень стаціонарних медичних закладів. В апаратах повинна бути передбачена можливість проведення інгаляційного наркозу з використанням закису азоту |  |
| Режим роботи апарата - тривалий безперервний. Тривалість безперервної роботи від мережі 50 Гц 220В має бути не менше 200 годин |  |
| Апарат маєзабезпечувати довгострокову штучну вентиляцію легенів (ШВЛ) від внутрішнього джерела резервного живлення не менше ніж, 5 год |  |
| Забезпечує роботу від мережі низького тиску LPO, або кисневого концентратора |  |
| Передбаченоможливість ручного та автоматичного блокування кнопок вибору режимів вентиляції |  |
| Технічний ресурс апарата має бути не менше 12000 годин |  |
| Комплектація | Відповідність |
| Блок робочий з вбудованим компресором низького тиску |  |
| Стійка несуча з ящиком для аксесуарів |  |
| Стійка висувна для кріплення дихального контуру |  |
| Блок живлення вмонтовано в основний блок апарату |  |
| Дозиметр кисню |  |
| Акумулятор, що забезпечує повноцінну роботу апарату на всіх режимах вмонтований в аппарат |  |
| Шланг для підключення апарата до кисневої мережі |  |
| Шланг для підключення апарата до мережі закису азоту |  |
| Мішок дихальний ємністю 3л |  |
| Багаторазові дихальні силіконові шланги, дихальний контур пацієнта довжиною 1,5м з двома вологозбірниками |  |
| Штуцер для підключення до кисневої мережі |  |
| Парогенератор |  |
| Пульсоксиметр, вмонтований в апарат |  |
| Датчик пульсоксиметра |  |
| Маски (2шт.) |  |
| Експлуатаційна документація українською або російською мовою |  |
| Режими та підрежими ШВЛ | Відповідність |
| Апарат повинен забезпечувати основні режими штучної вентиляції легенів: |  |
| - автоматичну примусову ШВЛ (СМV) |  |
| - допоміжна ШВЛ з підтримкою тиском (PS) |  |
| - ШВЛ з обмеженимтиском на фазі вдоху (PLV) |  |
| - допоміжну (тригерну) ШВЛ (ACV) |  |
| - ARM - ШВЛ з ручним керуванням |  |
| В комбінації з основними режимами апарат повинен забезпечувати: |  |
| - постійний позитивний тиск наприкінці акту видиху РЕЕР |  |
| - самостійний подих під постійним позитивним тиском (СРАР) |  |
| - ручне керування вентиляцією в режимі ARM |  |
| - автоматичний перехід на резервне живлення при відсутності напруги в мережі без зупинки вентиляції та в режимі повноцінної роботи апарату |  |
| Повинен забезпечуватися режим дезінфекції апарата без його розбирання |  |
| Моніторинг | Відповідність |
| Апарат має забезпечувати індикацію встановлених параметрів ШВЛ на цифрових індикаторах |  |
| - хвилинної вентиляції, |  |
| - частоти вентиляції, f |  |
| - відношення тривалості вдиху до тривалості видиху ТI/ТE на режимі ШВЛ |  |
| - обсягу вдиху, V |  |
| - потоку дихального газу, F |  |
| - частоти пульсу, PR, уд/хв |  |
| - сатурації,SpO2 |  |
| Апарат має забезпечувати індикацію обраних режимів ШВЛ підсвічуванням відповідної кнопки вибору режиму. |  |
| Параметри й характеристики | Показник |
| Загальний діапазон хвилинної вентиляції, л/хв | від 0,6 до 30 |
| Діапазон регулювання частоти вентиляції, хв-1 | від 4 до 300 |
| Діапазон регулювання об’ємувдиху, см3 | від 20 до 2000 |
| Постійний позитивний тиск наприкінці акту видиху, PEEP, см вод. ст. | від 2 до 20 |
| Зміна відношення Твд/Твид дискретна з кроком 0,5 | від 3:1 до 1:3 Твд/Твид |
| Рівень обмеження тиску, що встановлюється в дихальному контурі, см вод. ст. | 70+15 |
| Діапазон розрідження, що запускає апарат в режимах з використанням тригера, см вод. ст. | Від -1 до -10 |
| Діапазон заміру частоти пульсу, хв.-1 | Від 25 до 220 |
| Час стабілізації показу SpO2 при зміні вхідної величини від 60% до 100%, не більше с | 30 |
| Діапазон дозованої подачі О2 при тиску живлення в мережі 4 кг/см2, л/хв | від 0 до 10 |
| Діапазон вхідного тиску газів О2 та N2O кгс/см2 | від 0,4 до 6 |
| Запобіжний клапан на обмеження тиску дихальної суміші, в межах см.вод.ст | 70+15 |
| Концентрація кисню в дихальній суміші (в межах подачі кисню через дозиметр від 1 до 10 л/хв. 10 л/хв.), % | від 21 до 100 |
| Живлення апарата від електромережі , 220 В | реалізовано |
| Автономне живлення апарата від вмонтованого акумулятора не менше 5 год | реалізовано |
| Потужність, що споживається: | Показник |
| - апаратом без увімкнення зволожувача, ВА | не більше 110 |
| - апаратом в режимі дезінфекції, ВА | не більше 900 |
| - зволожувачем в режимі ШВЛ, ВА | не більше 150 |
| Маса апарата, кг | не більше 60 |
| Габаритні розміри, мм | не більше 540 х 540 х 1650 |
| Аварійна сигналізація | Відповідність |
| Аварійна сигналізація повинна спрацьовувати у випадках: |  |
| - розгерметизації дихального контуру |  |
| - відмови приводу |  |
| - відхилення тиску в дихальному контурі на (30% від встановленого значення |  |
| - несанкціонованого відключення апарата від мережі електроживлення |  |
| - досягнення тиску в дихальному контурі рівня обмеження, встановленого лікарем |  |
| - відсутності самостійного дихання в режимі ARM |  |
| - відсутністі пульсу |  |
| - відхиленні частоти пульсу на 12% від заданого значення |  |
| - зниженні SpO2 до 90% та нижче |  |
| - автономній роботі кожні 30 хв |  |
| - низького заряду аккумулятора |  |

5. Стерилізатор повітряний

| Загальні вимоги | Відповідність |
| --- | --- |
| Призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 град. С), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення. Основні переваги: -високий рівень автоматики; -оптимальна примусова циркуляція гарячого повітря в камері високоякісним двигуном; -якісна термоізоляція; -стерилізаціонная камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, перфорованої нержавіючої сталі; -висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу; -передбачено блокування при перевищенні відхилень від температурного режиму та аварійне відключення |  |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| Сертифікат на систему управління якістю (ISO 13485:2016) | Надати копію |
| Сертифікат відповідності технічного регламенту щодо медичних виробів | Надати копію |
| Гарантійний термін не менше 18 місяців | Надати лист |
| Технічні характеристики | Відповідність |
| Об'єм камери, л | Не менше 160 |
| Розміри стерилізаційної камери, мм, ШхВхГ | Не менше 460х690х500 |
| Підтримувані режими роботи, град. С / хв | режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45 режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 режим 5 - 50...200 |
| Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С | + (-) 3 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв | Не більше 30+ (-) 5 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | Не більше 3,5 |
| Кіл-ть завантажувальних касет, шт | Не менше 5 |
| Габаритні розміри, мм (ш.в.г.) | Не більше 780х1450х660 (в комплекті підставка з ніжками) |
| Середній термін служби, років | Не менше 8 |
| Клас ризику | ІІ б |

6. Хірургічний медичний монітор

| Загальні вимоги | Відповідність |
| --- | --- |
| Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. | Надати копію |
| Технічні характеристики | Відповідність |
| Розмір, дюйми | 26″ |
| Розміри екрану, мм | 576(H) x 324(V) |
| Роздільна здатність екрану | 1920х1080 (HD 1080p) |
| Мегапіксель | 2 МП |
| Розмір (крок), піксель, мм | 0,300 х 0,300 |
| Максимальна яскравість | 450 cd/m2 |
| Контрастність | 1400:1 |
| Градації кольору | 1,07 млрд. кольорів |
| Кут огляду | ≥178° |
| Інтерфейс | DVI-I, VGA, CVBS, S-Video, YPbPr, RGBS, HDMI, DC in 12V |
| Система Ins-guard®: автоматична DICOM-калібрування | На моніторі проводиться DICOM-калібрування в режимі реального часу без будь-яких ручних дій |

Додатково надати (за наявності):

- інструкції/настанови з експлуатації, сертифікати/паспорта якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

- з метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Лист повинен включати в себе: назву учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.