Додаток №3

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-05/3.10-2021 від 05.10.2021

Технічне завдання

на безконтактний термометр в рамках проекту  «Забезпечення водопостачання найбільш уразливим категоріям населення, які постраждали внаслідок порушення водопостачання в 25 населених пунктах Авдіївського, Мар’їнського, Волноваського і Нікольського районів та на підконтрольної Державі території»

| № п/п | Найменування товару | Оди- ниця | Медико - технічні вимоги | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безконтактний термометр | шт | 1. Безконтактний інфрачервоний термометр; 2. Точність вимірювань (крок вимірювань) ˚С: 0.1; 3. Миттєвий і точний результат без контакту з тілом людини і без ризику для здоров'я. Час вимірювання: 0.5 - 2 cек; 4. Визначення температури тіла - лобовий і вушної режими (області вуха або чола) на відстані від 1 см до 5-15 см; 5. Здатний виміряти температуру тіла з максимальною погрішністю ± 0,2 ° С в діапазоні 32,0 ° С - 42,9 ° С; 6. Звукові сигнали, якщо температура тіла вище 38,0 ° С; 7. Пам'ять значення останніх 30-32 вимірювань; 8. ЖК-дисплей з підсвічуванням; 9. Автоматичне відключення живлення для економія енергії; 10. Комплектація: Термометр, елементи живлення (батарейки тип ААА) 2 шт., Жорсткий футляр для перенесення, інструкція, гарантійний талон; 11. Гарантійний строк не менше 1 року; 12.Наявність декларації про відповідність; 13.Відповідність: EN 12470-5; EN 60601-1; EN 60601-1-2; 14.Наявність необхідних сертифікатів згідно законодавства України. | 138 |

Затвердив керівник проекту __________________ Плешкун Р.К.