Додаток №3

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-04.11-2021 від 04.11.2021

ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ТРУБ

Загальні вимоги

ОБОВ`ЯЗКОВО!!!!!!
У разі якщо Учасник закупівлі не є виробником продукції він надає документ про співпрацю з виробником (дилерський лист або сертифікат дилера тощо).

ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ  ДО ТРУБ ПЕ ДЛЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

Труби поліетиленові водопровідні повинні відповідати ДСТУ EN 12201-2:2018.

Технічна документація, що надається учасником на поліетиленові водопровідні труби, повинна включати такі документи в електронному вигляді:

- Гарантійний лист від Учасника, що він зобов’язується поставляти поліетиленові водопровідні труби саме того виробника, щодо якого надана технічна документація у відповідності до переліку, наведеній в тендерній документації.

- Документ про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) оформлений виробником на партію раніше виготовленої продукції по кожному заявленому в предметі закупівлі типорозміру поліетиленових водопровідних труб.

- Протоколи приймально-здавальних випробувань за минулий (або поточний) календарний рік кожного заявленого в предметі закупівлі типорозміру водопровідних поліетиленових труб відповідно до ДСТУ EN 12201-2:2018, за переліком випробувань згідно ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018.

- Протоколи періодичних випробувань за минулий (або поточний) календарний рік по одному типорозміру з групи 1, 2, 3 згідно п.6.1.2 ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018 відповідно до ДСТУ EN 12201-2:2018, за переліком випробувань згідно ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018.

- Свідоцтво про можливість проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію або технічну компетентність або визнання вимірювальних можливостей тощо) випробувальної лабораторії виробника та додаток до нього про галузь вимірювань;

- Сертифікат відповідності терміном дії не менше двох років щодо підтвердження органом з сертифікації  відповідності поліетиленових водопровідних труб вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018;

- Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на  водопровідну трубу.

- Атестат про акредитацію органу сертифікації, яка видала сертифікат відповідності. Атестат повинен бути чинним на дату видачі сертифікату відповідності та має бути наданий разом з додатком про сферу акредитації;

- Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування труб для мереж господарсько-питного водопостачання, відповідно до вимог ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо придатності для господарсько-питного водопостачання композиції поліетилену, відповідно до вимог ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

- Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та, якщо з моменту видачі сертифікату минуло більше року, звіт за результатами щорічного технічного нагляду органу сертифікації, яка видала даний сертифікат.

- Підтвердження уповноваженою організацією відповідності екологічних характеристик труб екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024:2002 для виробів з полімерних матеріалів.

- Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ФІТИНГІВ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ДЕТАЛІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО З’ЄДНУВАННЯ (КОМПРЕСІЙНІ), ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВСТИК (ЛИТІ ТА ЗВАРНІ), ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ (ТЕРМОРЕЗИСТОРНІ) МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Деталі з’єднувальні для механічного з’єднування (компресійні), для зварювання нагрітим інструментом встик (литі та зварні), для терморезисторного зварювання (терморезисторні) повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12201-3:2018.

Технічна документація, що надається учасником на деталі з’єднувальні компресійні, литі, зварні та терморезисторні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати такі документи в електронному вигляді:

- Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності деталей з’єднувальних вимогам ДСТУ EN 12201-3:2018;

- Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на продукцію;

- Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування деталей з’єднувальних для мереж господарсько-питного водопостачання.

- Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЛІЧИЛЬНИКІВ

Лічильники повинні бути внесені до Державного реєстру України за № 2207 та відповідати ДСТУ3580.

Лічильники встановлюватимуться на трубопроводах з температурою води від 0 до 20 С. До розгляду пропонувати виключно лічильники холодної води, переважно українського виробництва.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Постачальник повинен дотримуватись екологічних норм, правил та заходів безпеки відповідно чинного законодавства України.

Склав інженер ______________________  Лапай В.І. ( тел. 099 -796-38-09)

Затвердив керівник проекту __________________ Плешкун Р.К.