ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3-б

на пошук постачальника  на виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 35 м3  в с. Приміське Мангушського  району Донецької області

в рамках проекту «Вдосконалення умов у децентралізованій системі водопостачання у Волноваському районі, Нікольському районі, Мар’їнському районі та Мангушському районі Донецької області».

21 серпня 2018р.

- Основні показники :

  - Вежа Рожновського для системи водопостачання с. Приміське Мангушського району Донецької області. Місце розташування: південна окраїна с. Приміське . Кількість веж: 1.

  - Необхідний об’єм вежі 35 м3, висота вежі 14м

- Технічні характеристики:

Технічні характеристики до предмету закупівлі.

(виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 35м3).

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення та монтажу вежі Рожновського висуваються наступні вимоги:

- Дозвіл на виконання небезпечних видів робіт.

- Наявність ліцензії на виконання робіт по монтажу вежі Рожновського

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення та монтажу веж Рожновського  не менше 5 років

Вимоги до виготовленню та встановленню вежі Рожновського

- Виготувати вежу Рожновського об’ємом 35м3 висотою 14 м зі  сталі Ст3Сп5, яка  повинна бути сертифікована вимогам ДСТУ. Товщина днища не менш 10мм, товщина стінок опори не менш 8 мм, товщина стінок баку не менш 4-5 мм. Покриття баку всередині повинно  бути виконано харчової емаллю КАО-42,  зовнішнє  антикорозійне покриття вежі повинно бути виконано грунтом ГФ-021, емаллю на основі пудри алюмінієвої ПАП-1 та лаку ПФ-170. Вежа Рожновського повинна мати сходовий трап, вантажно - розвантажувальні і монтажні петлі.

- Доставити та провести монтаж вежі Рожновського в с. Приміське Мангушського району Донецької області. Виконати монтажні роботи по установці та закріпленню вежі Рожновського.   Вивести підвідні-відвідні патрубки для підключенню вежі Рожновського до водопровідної мережі.

- Надати технічний паспорт на вежу Рожновського та сертифікати на матеріали.

Загальна гарантія на роботи - не менше 2  років.

Всі матеріали та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності.

Оплата виконаних робіт: 30% авансовий платіж, 60% після виконання робіт, 10% через 12 місяців.

- Термін поставки та виконання робіт

Термін  виконання робіт – до 30.09.2018р.