ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 5-б

на пошук постачальника  на виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 25 м3  в с. Новоселівка Волноваського району Донецької області в рамках проекту «Вдосконалення умов у децентралізованій системі водопостачання у Волноваському районі, Нікольському районі, Мар’їнському районі та Мангушському районі Донецької області».

19 листопада 2018р.

- Основні показники :

  - Вежа Рожновського для системи водопостачання с. Новоселівка Волноваського району Донецької області. Місце розташування: північна околиця  с. Новоселівка, територія загально-освітньої школи. Кількість веж: 1.

  - Необхідний об’єм вежі 25 м3, висота вежі 12м

- Технічні характеристики:

Вимоги до виконавця та технічні характеристики до предмету закупівлі.

(виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 25м3).

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення та монтажу вежі Рожновського висуваються наступні вимоги:

- Дозвіл на виконання небезпечних видів робіт.

- Наявність ліцензії на виконання робіт по монтажу вежі Рожновського

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення та монтажу веж Рожновського  не менше 5 років

Вимоги до виготовленню та встановленню вежі Рожновського

-  Нова, що не була у використанні.

-  Водонапірна вежа має бути виготовлена не пізніше вересня  2018р. та мати технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію по дезінфекції, інструкцію  по експлуатації.

-  Загальна висота до даху вежі не менше 12м.

-  Діаметр опори вежі не менше 1450мм та не більше 1550мм.

-  Діаметр купола вежі не менше 2400мм та не більше 2500мм.

-  На трубопровід подачі встановлено фланцеве  з’єднання пластиковою трубою Ø 50мм для під’єднання до вежі.

-  Трубопровід  виходу з вежі Ø 50мм,  заведений в середину з низу вежі.

-  Переливна труба Ø не менше 50мм, що кріпиться до вежі за допомогою зварного з’єднання.

- Три тросові розтяжки довжиною не менше 13м кожна, та Ø не  менше  12мм в комплекті з талрепами (3шт.) для натягу. Довжина талрепів не менше 0,9м.

- Верхній оглядовий люк зверху купола розміром не менше 0,6 х 0,6м.

-  Дах вежі обладнаний сапуном.

-  Зовнішня драбина  тунельного типу приварена до водонапірної вежі та починається на висоті 2,5м.

-  Верхнє перильне огородження приварене до куполу вежі.

-  Вежа в середині ґрунтована сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрита  харчовою антикорозійною емаллю КАО-42,  .

-  Зовні вежа ґрунтована сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрита алюмінієвою пудрою ПАП-1  та емалями ПФ-170.

-  На куполі башти допускається нанесення інших кольорів емалі.

-   Вартість доставки та монтажу вежі  пропонується окремо від вартості вежі.

-  Після доставки та монтажу вежа не повинна мати  подряпин чи потертостей пофарбованих частин. Не фарбовані металеві поверхні не допускаються.

-  Товщина п’ятки вежі не менше 10мм.

-  Товщина стінок опори не менше 8 мм.

-  Товщина корпусу баку вежі з дахом не менше 5мм.

- Термін поставки та виконання робіт

Термін  виконання робіт – до 31.12.2018р.