МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАКУПІВЛІ

- Апарат для магнітотерапії та магнітофорезу ПОЛЮС-3

| Призначення: | для магнітотерапії і магнітофорезу в у фізіотерапевтичних кабінетах та лікувально-профілактичних установах за рахунок створення обертового, пульсуючого електромагнітного поля |
| --- | --- |
| Показання до застосування: | - Очних хвороб - іридоциклітів, іритів, увеїтів, кератитів, дистрофічних процесів на очному дні і на зоровому нерві, ран рогівки і склери, крововиливів в оболонки і середовища ока, захворювань вій (блефарити, ячмені, холязіони)- Захворювань ЛОР-органів - гострих і хронічних отитів, перехондритів вушної раковини, гаймориту, фронтиту, етмоїдиту, гострого ларингіту, хронічного тонзиліту, вазомоторного риніту, наслідків переломів кісток носа - Захворювань ЛОР-органів - гострих і хронічних отитів, перехондритів вушної раковини, гаймориту, фронтиту, етмоїдиту, гострого ларингіту, хронічного тонзиліту, вазомоторного риніту, наслідків переломів кісток носа - Невралгії трійничного нерва |
| Амплітуда магнітної індукції | не гірше 10; 15; 20мТл 5! |
| Частота проходження посилок поля | не гірше 12,5; 17; 25Гц |
| Час автоматичного реверсування напрямку обертання поля | не гірше 5; 10; 20с |
| Наявність індикації електромагнітного поля | так |
| Живлення від мережі змінного струму: | 220В 50Гц |
| Споживча потужність | не більше 100 Вт |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| --- | --- |

- Апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-3 "Ундатерм"

Призначення:

Апарат для УВЧ терапії повинен бути призначений для місцевої¦місцевий¦ лікувальної дії електромагнітним полем високої частоти.

Апарат для УВЧ терапії повинен бути призначений для застосування у клініках терапевтичного, неврологічного, хірургічного, психіатричного, акушерсько-гінекологічного профілю.

Комплектація :

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Апарат УВЧ080-3 «Ундатерм» | 1 шт. |
| Електродотримач¦тримач¦ ¦електрод¦ | 2 шт. |
| Електрод діаметром 42 мм | 2 шт. |
| Електрод діаметром 80 мм | 2 шт. |
| Електрод діаметром не менше 113 мм | 2 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Технічні параметри обладнання:

| Найменування технічних параметрів | Діапазон значень або наявність |
| --- | --- |
| Частотависокочастоних коливань апарату, МГц | 27,12 ± 0,16 |
| Вихідна потужність апарату, Вт | не гірше 10, 15, 30,40, 55, 65, 80 |
| Таймер апарату повинен забезпечувати подачу звукового сигналу про закінчення процедури і автоматичне вимкнення генератору | наявність |
| Вихідний контур генератору повинен налаштовуватись в резонанс на всих рівнях вихідної потужності і з усіма електродами |  |
| Напруга живлення, В | 220±22 |
| Частота живлення, Гц | 50 |
| Споживана потужність, ВА¦, | не більше 700 |
| Габаритні розміри, без електротримачів¦, мм | не більше (554 х 350 х 355) ±15 |
| Маса з¦із¦ електродами¦електрод¦ і електрдотримачами, кг | не більше 35 |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| --- | --- |

- Прилад ультразвукової терапії "Біомед" Sonic-Stimu Pro UT1041

Призначення:

Прилад ультразвукової терапії повинен бути призначений для лікування хронічних та гострих болів у м’язах та суглобах

Комплектація :

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Прилад ультразвукової терапії | 1 шт. |
| Випромінювач (площа 1 см2) | 1 шт. |
| Випромінювач (площа 5 см2) | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |

Технічні параметри:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Робоча частота випромінювача | 1 МГц та 3 МГц |
| Вихідна потужність ультразвуку | не гірше: 0.5–2Вт±20% (для 1см2), 0.5–10Вт±20% (для 5см2) |
| Частота повторення імпульсів | не гірше 100 Гц |
| Коефіцієнт заповнення | не гірше 10-100% |
| Ефективна площа ультразвукової насадки випромінювача 5см2 | не гірше 5.0 см2 ± 20%; |
| Ефективна площа ультразвукової насадки випромінювача 1см2 | не гірше 1.0 см2 ± 20% |
| Ефективна інтенсивність ультразвуку | не гірше 3.0 Вт/см2 ± 20% |
| Матеріал ультразвукової головки випромінювача | алюміній |
| Таймер | наявність |
| Індикація надійності контакту ультразвукової насадки з тілом пацієнта | наявність |
| Встановлені програми для лікування | наявність |
| Кнопка стоп для екстреної зупинки сеансу терапії | наявність |
| Кнопка вибору частоти 1 МГц і 3 МГц | наявність |
| Індикація становленої частоти на дисплеї | наявність |
| Індикація виходу ультразвуку на дисплеї | наявність |
| Індикація типу випромінювача на дисплеї | наявність |
| Відображення значення вихідної інтенсивності / потужності ультразвуку на дисплеї | наявність |
| Габаритні розміри, мм | не більше 250×200×90 |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| --- | --- |

- Аппарат АМПЛИПУЛЬС-5БР

Призначення:

Ампліпульс-5 БР є низькочастотним апаратом, застосовуваним в фізіотерапії. Лікувальна дія виявляється за рахунок модульованих синусоїдальних струмів звукової частоти. Рекомендований до використання у фізкабінетах, стаціонарах, профілакторіях і медичних центрах.

Технічні параметри:

Напруга живлення 220 ± 22 В Частота напруги живлення 50 Гц Час виходу на робочий режим 1 хв Частота несучих коливань синусоїдальної форми 5000 ± 100 Гц Набір дискретних частот модулюють напруг синусоїдальної форми 10, 20, 30, 50, 80, 100 і 150 Гц

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| --- | --- |

- Апарат для гальванизації та електрофорезу ПОТОК-01М

Призначення:

- повинен бути призначений для дії постійним струмом на організм людини з лікувальною і профілактичною метою, а також для проведення лікарського електрофорезу в умовах клініки і стаціонару.

Комплектація :

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Апарат | 1 шт. |
| Провід пацієнта з наконечником | 2 шт. |
| Паспорт (Інструкція з експлуатації) | 1 шт. |

Технічні параметри обладнання:

| Найменування технічних параметрів | Діапазон значень або наявність |
| --- | --- |
| Споживана потужність, Вт | не більше 18 |
| Максимальний струм в ланцюзі пацієнта при навантаженні 500 Ом, мА | не менше 45 + 5 |
| Тумблер включення діапазону «5» і «50» | Наявність |
| Коефіцієнт пульсації струму при будь-якому значенні струму навантаження %, | не перевищує 0,6 |
| Маса, кг | не більше 2 |

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних | Надати копію |

- Баня водяна ВБ-10

Технічні характеристики:

Водяна баня ВБ-10 на 10л (двомісна, на 33 пробірки, +30 +90(1°С). Кількість гнізд …………………………………………………………………..………. 2 Напруга, В …………………………………………………………………………….... 220±20 Частота, Гц …………………………………………………………………...………….. 50±2 Споживана потужність у режимі безперервного нагрівання, Вт, не більш ………… 800 Інтервал температури термостатування,°C …………………………………………… t.окр...+100 Крок установки температури, °C ……………………………………………………… 0,1 Похибка стабілізації температури при сталому режимі роботи, °C, не більше ……..0,5 Час досягнення усталеного режиму термостатування +40°C, при t.окр.+20°C, хв, не більше …………………………………………………………. 20 Таймер, хв. ………………………………………………………………………………. 0...999 Місткість робочої камери бані, дм3 …………………………………………………… 10 Термін служби, років, не менше ……………………………………………………….. 5

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація про відповідність | Надати копію |

- Ваги медичні ТВ1-150

Призначення:

Ваги медичні без ростоміра призначені для вимірювання маси людей. На вагах встановлений один високоякісний тензодатчик.

Технічні характеристики:

Максимальна вага: 150 кг Дискретність: 20 г Розмір платформи: 400 х 400 мм

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація про відповідність | Надати копію |

- Відсмоктувач медичний "Біомед", модель 7Е-D

Призначення:

Призначений для надання невідкладної допомоги хворим із заблокованими дихальними шляхами в умовах лікарні, бригадами швидкої допомоги, в домашніх умовах, а також службами медичного обслуговування

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Діапазон регулювання вакууму, МПа | від 0 до 0,08 |
| Об’єм ємності для відсмоктування, мл | не менше 1000 |
| Максимальний потік по повітрю, л/хв | не менше 20 |
| Максимальний потік по рідині, л/хв | не менше 6 |
| Безмасляний поршневий вакуумний насос | наявність |
| Манометр | наявність |
| Поплавковий пристрій, що запобігає переповненню ємності та потрапляння рідини в насос | наявність |
| Фільтр, що запобігає бактеріальному забрудненню | наявність |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Споживана потужність, ВА | не більше 90 |
| Живлення від бортової мережі автомобіля, В | 12 |
| Тривалість роботи від внутрішньої акумуляторної батареї, хв | не менше 30 |
| Рівень шуму, дБ | не більше 65 |
| Маса, кг | не більше 6 |
| Габаритні розміри, (мм) | не більше 290х200х290 |

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

9. Дитячий безконтактний термометр OMRON Gentle Temp 720

Технічні характеристики:

• Функція 3-в-1 (вимірювання температури чола, поверхні і кімнатної температури) • Швидке вимір за 1 секунду • Функція підсвічування • Вибір градусів за Цельсієм / за Фаренгейтом • Новий ергономічний дизайн • Великий дисплей • Автоматичне вимкнення через 1 хвилину, в разі якщо пристрій не використовується

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

10. Камера дезінфекційна КДЕ-2

Камера двостороння, електрична з горизонтальним завантажувальним отвором

Наявність автоматичного контролю зниженого рівня води в пароутворювачі

Наявність мікропроцесорного програмованого блоку автоматики с ЖК індикацією температури

Наявність контрольного термометра

Наявність захисту від сухого включення

Наявність напівавтоматичних режимів праці

Наявність режиму сушіння білизни

Наявність можливості роботи в ручному режимі

Матеріали конструкції:

Виконання зовнішньої оболонки із вуглецевої сталі ГОСТ 1050-88

Робочий простір камери із вуглецевої сталі ГОСТ 1050-88

Трубчасті електронагрівачі (ТЕН) з суцільнотягнутої нержавіючої трубки ГОСТ13268-88

Довговічний ущільнювач дверей з білої силіконової гуми.

Хромовані гвинтові замки дверей з упорними підшипниками

Бак пароутворювача з нержавіючої сталі

Система заливу/зливу і контролю рівня води із нержавіючої сталі

Двох компонентне , антикорозійне покриття

Технічні характеристики:

Електроживлення камер – трьохфазний змінний струм частотою 50 Гц і напругою 380±38 В.

Номінальна споживана потужність камер не більше 16,5 кВт.

Габаритні розміри: ширина не більше 1650 мм, довжина не більше 1150 мм, висота не більше 2200 мм

Розміри робочого простору камери: ширина не менше 1350 мм, довжина не менше 820 мм, висота не менше 1950 мм.

Внутрішній об’єм камери: не менше 2 куб.м.

Маса камери не більше 1000 кг

Ступінь захисту корпусу від проникнення по сторонніх частин ІР3Х Згідно EN60529-ГОСТ 14254-96

Ступінь захисту корпусу від проникнення по сторонніх частин ІРХ4 Згідно EN60529-ГОСТ 14254-96

Гарантійний термін не менше 12 місяців

Технічна документація:

Наявність Сертифіката відповідності виданого Органом з оцінки ДП «УМЦС» МОЗ України

Наявність Декларації відповідності медичних виробів від виробника (клас потенційної безпеки IIа) згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів

Наявність висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи №05.03.02-07/2688 на ТУ

Наявність висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи №05.03.02-04/2689 на ТУ

Наявність Протоколу з електробезпеки та електромагнітної сумісності згідно з ДСТУ EN 60601-1-2015 (введений в дію в 01.01 2016 року)

Наявність у виробника сертифікату на систему управління якістю ISO 13485:2005 “Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання»

11. Камера УФ для зберігання стерильного медичного інструментарію "Мобіл"

Технічні характеристики:

Камера призначена для зберігання стерильного інструмента після стерилізації і перед застосуванням в медичних і лікувальних установах. Застосовуються в кабінетах, операційних, маніпуляційних і в інших медичних і лікувальних приміщеннях, а також в косметичних салонах і перукарнях. Габаритні розміри: 1000х1100х400 мм Джерело опромінення: бактерицидна лампа потужність 30Вт Напруга електроживлення, В: 220±10% Частота: 50 Гц Внутрішній об’єм: 80 л Комплектація: камера в зборі 1 шт, інструкція з експлуатації 1 шт

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

12. Камера УФ для зберігання стерильного медичного інструментарію "Стандарт"

Технічні характеристики:

Камера призначена для зберігання стерильного інструмента після стерилізації і перед застосуванням в медичних і лікувальних установах. Застосовуються в кабінетах, операційних, маніпуляційних і в інших медичних і лікувальних приміщеннях, а також в косметичних салонах і перукарнях. Габаритні розміри: 650х400х400 мм Джерело опромінення: бактерицидна лампа потужність 15Вт Напруга електроживлення, В: 220±10% Частота: 50 Гц Внутрішній об’єм: 45 л Комплектація: камера в зборі 1 шт, інструкція з експлуатації 1 шт

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

13. Крісло гінекологічне КГ-3Е

Технічні характеристики:

Крісло гінекологічне з електричним приводом призначений для розміщення на нього жінок при гінекологічних обстеженнях, проведення різних процедур, а також при малих хірургічних втручаннях. Габаритні розміри, мм: Довжина: Найбільша - 140010 Найменша - 135010 Висота: Найбільша - 135010 Ширина по ложементів - 85010 Зміна кута нахилу від 0 до 45. Маса крісла - 77кг.

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

14. Матрац протипролежневий секційний OSD-QDC-500

Технічні характеристики:

МАТРАЦ Матеріал: нейлон і ПВХ Розмір матраца: 200 × 86 см Висота секції: 9,5 см Кількість секцій: 20 + 1 запасна Максимальне навантаження: 140 кг КОМПРЕССОР Робочий тиск від 40 до 100 мм рт. ст. Зміна циклу кожні: 12 хв Електроживлення 220 В, 50 Гц Тип тиску: змінний Особливості Профілактика і лікування пролежнів 1-3 ступеня Секційний матрац призначений для людей з низьким ризиком пролежнів Рівень тиску регулюється в залежності від ваги користувача Компресор поперемінно наповнює секції матраца повітрям, створюючи ефект масажу Компресор розрахований на безперервну роботу Компресор оснащений противібраційний ніжками. Його можна розмістити неподалік або підвісити на ліжко за допомогою спеціальних гачків Для використання в домашніх і лікарняних умовах

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

15. Медичний кисневий концентратор 5л "Біомед" OZ-05-01

| Технічні характеристики: |
| --- |
| Кисневий концентратор "Біомед" OZ-05-01 повинен бути призначений для кисневої терапії пацієнтів в лікарняних закладах |
| Найменування | Кількість |
| Концентратор кисневий | 1 шт. |
| Канюля назальна | 1 шт. |
| Фільтр | 2 шт. |
| Зволожувач | 1 шт. |
| Аксесуари для розпилення | 1 компл. |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Концентрація кисню, % | не гірше 93±3% |
| Продуктивність, л/хв | не гірше 1 - 5 |
| Максимальний тиск кисню на виході, кПа | не гірше 30 - 60 |
| Максимальна швидкість розпилення, мл/хв | не менше 0.2 |
| Рівень шуму, дБ | не більше 50 |
| Дисплей | наявність |
| Відображення на дисплеї загального часу роботи | наявність |
| Відображення на дисплеї тривалості поточного сеансу терапії | наявність |
| Функція налаштування тривалості кисневої терапії | наявність |
| Функція автоматичного вимикання після спливання заданого часу | наявність |
| Нагадування про необхідність заміни фільтра | наявність |
| Індикація та сигнал тривоги про відключення живлення | наявність |
| Тривоги низького тиску та низької концентрації кисню | наявність |
| Апарат обладнано чотирма поворотними колесами, два з яких обладнано гальмами | наявність |
| Параметри живлення | 230В/50Гц |
| Споживана потужність, Вт | не більше 340 |
| Маса, кг | не більше 19 |

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

16. Механічний тонометр Dr.Frei A-10

Технічні характеристики:

Тонометр: механічний Гарантія: 2 роки Розмір манжети: збільшена (25-42 см) Діапазон вимірювання тиску, мм рт ст: 20-300 Розміри, см: 17х12х7 Вага, г: 385 Сумочка: є в наявності

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

17. Мікроскоп ”БІОМЕД” XSG-109L

Призначення:

Мікроскоп повинен бути призначений для проведення рутинних і загальноклінічних мікроскопічних досліджень в прохідному світлі в світловому полі в лабораторіях медичних установ.

Комплектація :

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Мікроскоп “БІОМЕД” в складі | 1 шт |
| Окуляр WF10× | 2 шт |
| Окуляр WF15× | 2 шт |
| Об’єктив 4×0.10 | 1 шт |
| Об’єктив 10×0.25 | 1 шт |
| Об’єктив 40×/0.65 | 1 шт |
| Об’єктив 100×/1.25 | 1 шт |
| Тубус бінокулярний | 1 шт |
| Конденсор Аббе N.A. 1.25 | 1 шт |
| Фільтр синій | 1 шт |
| Фільтр зелений | 1 шт |
| Фільтр жовтий | 1 шт |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт |

Технічні параметри:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Збільшення мікроскопу | не гірше 40 - 1500 |
| Окуляр, збільшення | не гірше WF10×, WF15× |
| Лінійне поле зору окуляра | не менше 13 мм (для WF15×) 18 мм (для WF10×) |
| Ахроматичні об’єктиви | наявність |
| Ахроматичний об’єктив зі збільшенням 4: - числова апертура | 0.1 |
| Ахроматичний об’єктив зі збільшенням 10: - числова апертура | 0,25 |
| Ахроматичний об’єктив зі збільшенням 40: - числова апертура | 0,65 |
| Ахроматичний об’єктив зі збільшенням 100: - числова апертура | 1,25 |
| Револьверна головка на 4 об’єктиви | наявність |
| Бінокулярний тубус | наявність |
| Кут нахилу тубуса бінокулярного | 45° |
| Двокоординатний предметний столик з препаратоводієм | наявність |
| Розміри предметного столика | не гірше140×130мм |
| Поперечне переміщення предметного столика | не гірше 50×76мм |
| Регулювання яскравості джерела світла | наявність |
| Джерело освітлення | галогенова лампа 6В/20Вт |
| Конденсор | Abbe, N.A 1,25 |
| Живлення | 220В±10%/50Гц |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | надати копію |
| --- | --- |

18. Монітор пацієнта G2A Heaco

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Порт USB | Наявність |
| Час роботи від акумулятора | не менше 4 годин |
| Споживча потужність, не більше | 15 ВА |
| Час перезарядки батареї | Не більше 5 годин |
| Звукові та світлові тривоги | Наявність |
| Екран | LED + LCD дисплей |
| Відображення параметрів моніторингу | Не менше ніж 8 |
| Перегляд трендів NIBP, не менше | за 24 години |
| Перегляд трендів SpO2, не менше | за 22 години |
| Збереження вимірювань NIBP, не менше | 2000 |
| Збереження вимірювань SpO2, не менше | 78 000 |
| Метод вимірювання | Осцилометричний |
| Систолічний, діастолічний і середній тиск | Наявність |
| Частота пульсу і SpO2 | Наявність |
| Діапазон систолічного тиску для дорослих, не вужче ніж | 40 – 270 мм рт. ст. |
| Діапазон діастолічного тиску для дорослих, не вужче ніж: | 10 – 215 мм рт. ст. |
| Діапазон середнього тиску для дорослих, не вужче ніж | 20 – 235 мм рт. ст. |
| Діапазон систолічного тиску для дітей, не вужче ніж | 40 – 200 мм рт. ст. |
| Діапазон діастолічного тиску для дітей, не вужче ніж | 10 – 150 мм рт. ст. |
| Діапазон середнього тиску для дітей, не вужче ніж | 20 – 165 мм рт. ст. |
| Діапазон систолічного тиску для новонароджених, не вужче ніж | 40 – 135 мм рт. ст. |
| Діапазон діастолічного тиску для новонароджених, не вужче ніж | 10 – 100 мм рт. ст. |
| Діапазон середнього тиску для новонароджених, не вужче ніж | 20 – 110 мм рт. ст. |
| Роздільна здатність для манжети, не гірше | 1 мм рт. ст. |
| Точність вимірювання тиску | Не гірше ± 3мм рт. ст. |
| Максимальна середня похибка, не більше | ± 5 мм рт. ст. |
| Максимальне стандартне відхилення, не більше | 8 мм рт. ст. |
| Режими виміру: | Ручний, автоматичний, тривалий |
| Інтервал вимірювання в автоматичному режимі, не гірше | 1/2/3/4/5/5×n(n=2/3/4...51) хвилин |
| Продовжуваність вимірювання в тривалому режимі, не менше | 5 хвилин |
| Захист від перекачування манжети | Наявність |
| Діапазон вимірювання SpO2, не гірше ніж | 0 – 100% |
| Дійсна похибка | ± 2% |
| Роздільна здатність, не гірше ніж | 1% |
| Діапазон вимірювання частоти пульсу, не вужче ніж | 20 – 250 уд/хв |
| Роздільна здатність, не гірше ніж | 1 уд/хв |
| Точність, не гірше ніж | ± 2 уд/хв або 2% |
| Розміри, не більше | 240 мм×190 мм×165 мм |
| Вага, не більше | 2 кг |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | надати копію |
| --- | --- |

19. Небулайзер OMRON NE-C900

Технічні характеристики:

Компресор з високою віддачею повітря 7 л / хв при 100 кПа Дві частини SSK (Smart Structure Kit) для легкої підготовки і очищення Відсоток частинок лікарської аерозолю з розміром менше 5 мкм (респірабельна фракція) становить понад 74%, завдяки чому максимум лікарського засобу потрапить в нижні дихальні шляхи. Висока швидкість розпилення в 0,4 мл / хв Можливість застосування різного роду медичних препаратів Ефективне осадження легких в нижні дихальні шляхи Зручна ручка для безпечного перенесення Короткий час інгаляції Просте управління однією кнопкою

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

20. Повітряна шафа ГП-40

Технічні характеристики:

Стерилізатор повітряний (далі стерилізатор) призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 ° С), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення. Стерилізатор повинен експлуатуватися в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами в діапазоні температур від +10 ° С до +35 ° С, атмосферним тиском 837-1064кПа і відносній вологості повітря 80% при 25 ° С. Стерилізатор призначений для роботи від однофазної мережі змінного струму, напругою 220В ± 10% і частотою 50Гц Розміри стерилізаційної камери, мм: 285х470х300 Габаритні розміри, мм: 580х595х445 У комплект поставки стерилізатора входять: 3.1. Стерилізатор, шт ..................................... 1 3.2. Полиці, шт ............................................... 4 3.3. Технічний паспорт, шт ........................... 1 3.4. Плавка вставка 250В; 10А, шт ............... 2 3.5. Плавка вставка 250В, 1А, шт ................. 1 3.6. Термозапобіжник TSF227 ° C, шт .......... 1

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

21. Повітряна шафа ГП-80

Технічні характеристики:

Стерилізатор повітряний (далі стерилізатор) призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 ° С), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення. Стерилізатор повинен експлуатуватися в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами в діапазоні температур від +10 ° С до +35 ° С, атмосферним тиском 837-1064кПа і відносній вологості повітря 80% при 25 ° С. Стерилізатор призначений для роботи від однофазної мережі змінного струму, напругою 220В ± 10% і частотою 50Гц Розміри стерилізаційної камери, мм: 320х570х420 Габаритні розміри, мм: 620х680х540 У комплект поставки стерилізатора входять: 3.1. Стерилізатор, шт ..................................... 1 3.2. Полиці, шт ............................................... 4 3.3. Технічний паспорт, шт ........................... 1 3.4. Плавка вставка 250В; 10А, шт ............... 2 3.5. Плавка вставка 250В, 1А, шт ................. 1 3.6. Термозапобіжник TSF227 ° C, шт .......... 2

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

22. Спалювач голок деструктор, знищувач шприців Nulife Dots

| Медико-технічні вимоги | Параметр |
| --- | --- |
| Cпалювач голок та деструктор шприців повинен бути призначеним для утилізації використаних голок та шприців у лікувально-профілактичних закладах. | Виробник: NULIFE GLOBAL MEDICAL DEVICES PVT., LTD |
| Вимоги до живлення: Живлення від мережі змінного струму (однофазна) Потужність споживання | 220 В, 50 Гц не більше 60 Вт |
| Вимоги до габаритних розмірів та маси: Габаритні розміри(Д×Ш×В), мм Вага, кг | не більше 170×110×120 не більше 1.7 |
| Вимоги до знищуваного матеріалу Калібр знищуваних голок Швидкість руйнування голки | не гірше 31G до 19G (від 0.3 до 1.1 мм) не більше 3 с |
| Лезо ножа повинно виготовлятись з високоміцного металу | наявність |
| Відокремлюваний лоток для легкого усунення голкового попелу та верхівок шприців | наявність |
| Індикатор готовності до роботи | наявність |
| Гарантійна кількість зрізань канюлі одним ножом | не менше 10000 |
| Накопичувальний контейнер повинен бути висувним | наявність |
| До комплекту поставки повинні входити: - Cпалювач голок та деструктор шприців – 1шт - Запасний ніж для зрізання канюлі шприца – 1шт - Пристрій для демонтажу ножа для зрізання канюлі - 1 шт - Керівництво з експлуатації – 1 шт | наявність |

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

23. Стіл для масажу М-2 з двома рівнями висоти

Технічні характеристики:

Кушетка масажна з 2-ма регулюваннями висоти, регульованими підголовником і підлокітниками КМ-2РМ) Габаритні розміри, мм: довжина 1900 Ширина 600 Висота 550-850 Кількість секцій 2 Маса кушетки, кг. не більше 60

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Надати копію |

24. Столик –анестезіолога СТ-А-Н

| Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- |
| Сертифікат відповідності | Наявність |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| Довжина | 720 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Висота | 798 мм |
| Висота від підлоги до нижньої полиці | 149 мм |
| Висота від підлоги до верхньої полиці | 719 мм |
| Ящики | Стіл укомплектований двома металевими ящиками із полімерним покриттям |
| Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 |
| Полиці | Стіл укомплектований двома полицями із листового металу. Верхня полиця виготовлена із високоякісної нержавіючої сталі. Нижня полиця виготовлена із металу з якісним полімерним покриттям. |
| Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |
| Допустиме навантаження на ящики | Не більше 5 кг |
| Вага виробу | 29 кг |

25. Столик приладовий СТ-П-2Н

| Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- |
| Сертифікат відповідності | Наявність |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| Довжина | 625 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 790 мм |
| Висота від підлоги до нижньої полиці | 430 мм |
| Висота від нижньої до верхньої полиці | 378 мм |
| Ширина полиці | 390 мм |
| Довжина | 500 мм |
| Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 |
| Ручка | Для зручності пересування виробу до каркасу закріплюється ручка виготовлена з труби діаметром 18 мм |
| Матеріал поличок | Нержавіюча сталь 1 мм укріплені, з'ємні. |
| Допустиме навантаження на полку | Не більше 10 кг |
| Вага каркасу без поличок | Не більше 9 кг |
| Опора | Коліщата діаметром 75 мм, 2шт - з тормозом , 2 - без тормозу |

26. Шафа витяжна лабораторна ШВ-1

Технічні характеристики:

Шафа витяжна призначений для проведення дослідів і досліджень в лабораторіях і різних медичних установах. Габаритні розміри, мм: - висота - 2000; - ширина - 1100; - глибина-700. Маса, не більше 150кг. Діаметр витяжного отвору - 125мм. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Шафа витяжна в зборі - 1шт. Скло на захисний екран - 1шт.

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

27. Шафа для зберігання стерильного інструменту "Панмед" 5М

Технічні характеристики:

Джерело випромінювання – бактерицидні ультрафіолетові лампи TUV 15W LL Потужність, Вт15 Струм, А0,34 Бактерицидний потік, Вт 10,0 Діаметр, мм 28 Довжина, мм 438 Живлення камер – від мережі змінного струму: Напруга, В 220 ± 22 Частота, змінного струму, Гц 50 Час безперервної роботи камери, г, не менше 168 Напрацювання до відмови, г, не менше 2 500 Умови експлуатації: Температура, ˚Свід +10 до +35 Відносна вологість, %, при t +25˚С 80 Примітка – в камерах можуть бути встановленні інші джерела ультрафіолетового випромінювання з характеристиками не нижче вказаних ламп. Гарантія на виріб-3 роки Довжина х ширина х висота не більше, мм: 600х267х257 Маса, не більше 15 кг

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

28. Шафа медична ШМ-Д-М-М

| Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- |
| Сертифікат відповідності | Наявність |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| Довжина | 900 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 1600 мм |
| Виріб | Має верхню секцію виготовлену у форматі сейфу з металевими стінками, двома дверцятами та двох металевих полиць Та нижню секцію виготовлену у форматі сейфу з металевими стінками, двома дверцятами та однією металевою полицею |
| Висота від підлоги до нижньої поперечини каркасу | 81,5 мм |
| Висота нижньої секції шафи | 580 мм |
| Висота верхньої секції шафи | 880 мм |
| Шафа комплектується ніжками які регулюються від: | +18 мм до +30 мм |
| Дверцята верхньої та нижньої секції | Виготовлені з листового металу товщиною 1 мм з полімерним покриттям, кожна має замок. |
| Стінки | Стінки секцій вироблені з металевого листа товщиною 0,8 мм |
| Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 мм |
| Допустиме навантаження на полицю | 10 кг |
| У верхній секції встановлені 2 полички | Виготовлені з металевого листа товщиною 0,8 мм, посилені профільною конструкцією та мають полімерне покриття. Можуть бути встановлені в трьох положеннях кожна. |
| У нижніх секціях встановлена 1 полиця | Виготовлена з металевого листа товщиною 0,8 мм, посилена профільною металевою конструкцією, та має полімерне покриття. Може бути встановлена у двох різних положеннях |
| Вага виробу | 61 кг |

29. Шафа медична ШМ-М

| Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- |
| Сертифікат відповідності | Наявність |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| Довжина | 500 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 1600 мм |
| Висота від підлоги до нижньої поперечини каркасу | 81,5 мм |
| Висота нижньої секції шафи | 580 мм |
| Висота верхньої секції шафи | 880 мм |
| Верхня секція | Має дві металеві полиці, та скляні дверцята. |
| Полиці верхньої секції | Встановлюються у 3х різних положеннях кожна. Виготовлені з скла |
| Нижня секція | Виготовлена , має 1 скляну полицю та скляні дверці |
| Полиця нижньої секції | Встановлюється у двох різних положеннях. Виготовлена з скла |
| Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 Лист товщиною 1 мм, лист товщиною 0,8 мм. |
| Стінки нижньої секції | Виготовлені з металевого листа товщиною 1 мм |
| Дверцята | Верхні та нижні виготовлені зі скла товщиною 5 мм, мають розмір 870 х 452 мм |
| Шафа комплектується ніжками які регулюються від: | +18 мм до +30 мм |
| Допустиме навантаження на полку | Не більше 10 кг |
| Вага виробу | 60 кг |

30. Шафа для зберігання стерильного інструменту "Панмед" 5С

Технічні характеристики:

Джерело випромінювання – бактерицидні ультрафіолетові лампи TUV 15W LL Потужність, Вт15 Струм, А0,34 Бактерицидний потік, Вт 10,0 Діаметр, мм 28 Довжина, мм 438 Живлення камер – від мережі змінного струму: Напруга, В 220 ± 22 Частота, змінного струму, Гц 50 Час безперервної роботи камери, г, не менше 168 Напрацювання до відмови, г, не менше 2 500 Умови експлуатації: Температура, ˚Свід +10 до +35 Відносна вологість, %, при t +25˚С 80 Примітка – в камерах можуть бути встановленні інші джерела ультрафіолетового випромінювання з характеристиками не нижче вказаних ламп. Гарантія на виріб-3 роки Довжина х ширина х висота не більше, мм: 670х392х278 Маса, не більше 15 кг

Інші умови:

| Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |

Додатково надати (за наявності) :

- інструкції/настанови з експлуатації, сертифікати/паспорта якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

- з метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Лист повинен включати в себе: назву учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.