Додаток №3

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-12.05-2021 від 12.05.2021

Технічні вимоги до обладнання

Призначення:

- Сенсорний дезінфектор для рук повинен бути призначений для безконтактної дезінфекції рук, оснащений інфрачервоним сенсорним датчиком, який забезпечує дистанційне ефективне розпилювання дезінфікуючого засобу та дозволяє дозовано обробити руки одним рухом, не торкаючись поверхні пристрою.

- Спосіб встановлення: підлоговий – на спеціальній стойці.

-Повинний бути призначений для роботи з будь якими дезінфікуючими засобами, окрім гелевих.

Основні технічні характеристики:

- Номінальна напруга живлення: 165-240 В.

- Частота мережі: 50 Гц.

- Споживана потужність в режимі очікування: 3 Вт.

-  Споживана потужність в режимі подачі розчину: 30 Вт.

-  Регулювання витрачання розчину: 0,1-1,8 мл.

-  Інтервал часу розпилювання: 0,1-1 сек.

-  Спосіб встановлення: підлогова з комплектацією стійкою.

-  Ступінь захисту: IP-30

-  Температура експлуатації: від +1

до +40 гр.С

-  Габаритні розміри (ДхШхВ мм): 160х240х430

-  Маса виробу без розчину нетто не більше: 5 кг.

-  Об’єм баку для розчину від: 2,5 літрів

Гарантії виробника:

- Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам технічної документації при дотримання споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

-  Гарантійний термін експлуатації 1 рік

Комплект поставки:

1. Упаковка з гофрокартону – 1 шт.

2. Блок живлення і літій-іонний акумулятор ємністю 2600 mAh з контролером зарядки та захистом  від перевантаження та короткого замикання – 1 шт.

3. Сенсорний дезінфектор – 1шт.

4. Ключі – 2шт.

5. Інструкція з експлуатації – 1 шт.

6. Килимок волого поглинаючий – 1 шт.

7. Стійка.

Затвердив керівник проекту __________________ Плешкун Р.К.